О производственном травматизме

при выполнении работ на кровле

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает, что в ноябре 2017 года в организациях Гомельской области произошло два несчастных случая со смертельным исходом в результате падения работников с высоты при производстве работ на крышах коровников сельскохозяйственных организаций.

Так, 04,11.2017 в строительном унитарном предприятии «Калинковичская ПМК № 101» ОАО «Полесьестрой» произошел несчастный случай со смертельным исходом в результате падения подсобного рабочего с высоты более 6 метров на лежащую на поверхности земли бетонную плиту.

На данный момент известно, что в составе строительной бригады подсобный рабочий строительного участка г.п. Брагин УП «Калинковичская ПМК №> 101» ОАО «Полесьестрой» в ноябре 2017 года на строительном объекте «Реконструкция животноводческого комплекса п.п. Малейки ОАО «Пераможник» Брагинского района» выполнял работы по устройству опалубки, а также каменные работы и демонтаж железобетонных плит с крыш сараев, С проектом производства работ все работники УП «Калинковичская ПМК № 101», в Tiff числе потерпевший, ознакомлены не были. Работы выполнялись без защитных касок. Руководитель работ на строительном объекте отсутствовал.

Согласно объяснениям свидетелей в день происшествия 04,11,2017 около 15.00 потерпевший поднялся на крышу одного из сараев, предположительно, чтобы взять металлический лом, оставленный им там ранее. При перемещении по крыше произошло обрушение двух железобетонных плит и падение потерпевшего с высоты более 6 метров вместе с бетонными плитами. Следует отметить, что в момент несчастного случая потерпевший находился в состоянии апкогольного опьянения (1,67 промилле). В результате падения потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и на автомобиле скорой медицинской помощи л доставлен в учреждение здравоохранения, где 14.11.2017 скончался.

18.11.2017 в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» на молочно-товарном комплексе «Бушевка» произошел несчастный случай со смертельным исходом с водителем автомобиля военизированного газоспасательного отряда ОАО «Гомельский химзавод». При выполнении работ по очистке светоаэрационного конька, изготовленного из поликарбоната, на крыше сарая под потерпевшим проломался поликарбонат, и произошло падение потерпевшего с высоты более 6 метров на бетонный пол сарая. В результате падения потерпевший получил травмы несовместимые с* жизнью. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего. Указанные работы производились без оформления наряда-допуска, определяющего мероприятия по обеспечению безопасности труда при их производстве.

В настоящее время проводятся специальные расследования данных несчастных случаев.

С учетом	изложенного Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при строительстве, реконструкции и ремонте объектов, выполнении работ на крыше зданий и сооружений считает необходимым следующее:

обеспечить	выполнение строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений, в строгом соответствии с требованиями Кодексов установившейся практики ТКП	45-1.03-40-2006	(02250)  «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», утвержденных и введенных в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.11.2006 № 334; Межотраслевых правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.12.2011 № 141;

исключить случаи выполнения строительно-монтажных и ремонтно- строительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений без проектной документации (проект организации строительства (I10C) и проект производства работ (ППР)), определяющей безопасные способы и приемы выполнения работ, без ознакомления работников с ППР под роспись;

запретить допуск работников к выполнению строительномонтажных и ремонтно-строительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений, без соответствующей профессиональной подготовки, обязательного медицинского осмотра, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, без средств индивидуальной защиты;

обеспечить выполнение работ с повышенной опасностью, в том числе работ на высоте, на крыше зданий и сооружений только ло наряду- допуску;

рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждать предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений работы на высоте производить с применением предохранительных поясов и страховочных канатов;

проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и т. п., к которым возможен доступ людей, закрывать сплошным настилом или ограждать;

обеспечить проведение работникам, занятым на работах повышенной опасности, в том числе кровельными работами на высоте, предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров или освидетельствований на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения;

обеспечить безусловное соблюдение требований Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» и Закона Республики Беларусь «Об охране труда»;

довести настоящее информационное письмо до сведения горрайисполкомов, организаций Могилевской области;

провести с работающими, выполняющими строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, в том числе работы на крыше зданий и сооружений, внеплановый инструктаж по охране труда по настоящему информационному письму;

провести с руководителями и специалистами, ответственными за производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений, внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда.